Инструкция по монтажу ограждений (перил, поручней).

Собрать ограждения (перила, поручни) из нержавеющей стали на лестнице своими руками, прочитав данную инструкцию, возможно каждому.

Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании. Рассмотрим установку ограждения с креплением стоек на ступень и с ригельным заполнением. Стойки уже готовы к монтажу — установлены держатели ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на анкера 8 мм х 60 мм. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.

Требуемое оборудование:

•	Перфоратор

•	Бур д. 10

•	Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.

•	Перьевые сверла для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12

•	Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)

•	Гаечный ключ 13 мм

•	Шестигранный ключ 2,5 мм

•	Уровень

•	Рулетка

•	Болгарка

•	Напильник по металлу

•	Заклепочник для алюминиевых клепок

•	Маркер по металлу

Крепеж и расходные материалы:

•	Анкер 8 мм х 60 мм

•	Заклепки алюминиевые 4,8 мм

•	Клей по металлу

•	Отрезной диск толщиной не более 1 мм

•	Малярный скотч

Важно:

Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной.

Установка стоек:

Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия.	Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке большее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие диаметром 10 мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

Отверстия готовы. Теперь ставим на место стойку, вставляем анкера и закручиваем гайки. Чтобы декоративные крышки на стойках не мешали Вам крепить стойку нужно немного приподнять их и зафиксировать, например, малярным скотчем. Не забывайте, что стойка должна стоять ровно, поэтому перед затяжкой воспользуйтесь уровнем. Незначительные отклонения легко поправить путем установки металлических шайб под фланец.

После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. В основном получается размещение стоек через две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

Монтаж поручня:

После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Когда линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1 мм - срез будет менее подвержен нагреву.

Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи алюминиевых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с большим углом есть доступ для заклепочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на малых оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5 мм. Заклепка — диаметром 4,8 мм

Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и измерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы - перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе клей «Поксипол» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — под клей.

Установка ригеля:

Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.

После установки ригеля ограждение готово!